|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 22/1 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов август 2014 |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 7 | август |  | 01.08.2014 | 31.08.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 33.568 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.992 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.109 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.608 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 6 | 427.20 | 2 563.18 |
| 4. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 68.290 | 1 147.27 |
| 4. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 16.8 | 84.280 | 1 415.90 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 922.39 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 134.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 620.13 |
| 7. | Э02-02-001-28 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Установка кранов для спуска воздуха из системы ,диаметр крана, мм: 15 до 20 | 1 кран |  | 5 | 175.95 | 879.73 |
| 7. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 1.1 | 5.5 | 75.670 | 416.19 |
| 7. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 1.1 | 5.5 | 84.280 | 463.54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 659.80 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 46.19 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 585.71 |
| 8. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 8 | 42.38 | 339.00 |
| 8. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 4.48 | 75.670 | 339.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 254.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.05 |
| 9. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.52 | 2 323.58 | 1 208.26 |
| 9. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 16.744 | 71.980 | 1 205.23 |
| 9. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0052 | 582.05 | 3.03 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.71 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 903.92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 63.37 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 175.55 |
| 10. | Э03-07-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ремонт поверхности цементных полов ступеней входа | м2 пола |  | 10 | 59.00 | 589.96 |
| 10. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 0.7 | 7 | 84.280 | 589.96 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 442.47 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 30.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063.40 |
| 11. | Э03-12-001-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | обрамление ступеней уголком, | 1 т конструкций |  | 0.139 | 8 694.60 | 1 208.55 |
| 11. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 8.79592 | 77.390 | 680.72 |
| 11. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.53098 | 193.240 | 102.61 |
| 11. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0139 | 490.69 | 6.82 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.69 |
| 11. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01668 | 558.52 | 9.32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 3.22 |
| 11. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.5004 | 988.58 | 494.69 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 96.70 |
| 11. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.20294 | 2.85 | 0.58 |
| 11. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0139 | 76.26 | 1.06 |
| 11. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02641 | 582.05 | 15.37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 3.59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 587.50 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 53.88 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 849.93 |
| 12. | Э03-12-002-03 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | изготовление уголков | 1 т конструкций |  | 0.139 | 12 863.24 | 1 787.99 |
| 12. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 126 | 17.514 | 84.280 | 1 476.08 |
| 12. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5 | 0.0695 | 193.240 | 13.43 |
| 12. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0695 | 559.09 | 38.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 13.43 |
| 12. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.19043 | 15.45 | 2.94 |
| 12. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 33.44 | 4.64816 | 35.48 | 164.92 |
| 12. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.0973 | 2.85 | 0.28 |
| 12. 7. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0.0695 | 7.02 | 0.49 |
| 12. 8. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.0556 | 16.95 | 0.94 |
| 12. 9. | х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.6 | 0.3614 | 155.83 | 56.32 |
| 12. 10. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.0973 | 3.23 | 0.31 |
| 12. 11. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.0695 | 674.19 | 46.86 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 9.44 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 117.13 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 87.15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 992.28 |
| 13. | С2-7-1 | Вентиль д. 15мм | шт |  | 5 | 102.65 | 513.25 |
|  | техобслуживание крышной котельной |
| 14. | С2-7-2 | Источник безперебойного питания IPPON | шт |  | 1 | 1 406.78 | 1 406.78 |
| 15. | С2-7-3 | реагент 10л | шт |  | 0.1 | 10 000.00 | 1 000.00 |
| 16. | С2-7-4 | уголок 50*5 | кг |  | 139 | 24.86 | 3 455.54 |
| 17. | С2-7-5 | Универсальная ЦПС М-150 25кг | кг |  | 100 | 3.71 | 371.00 |
| 18. | С2-7-6 | Цемент М-400 | шт |  | 3 | 165.00 | 495.00 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 20. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 823.84 | 3 823.84 |
| 22. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.74 | 481.74 |
| 26. | С договор 9. | Обслуживание общедомовых приборов учета общее | м2 |  | 1 | 497.70 | 497.70 |
| 27. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.75 | 137.75 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 941.03 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 941.03 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 941.03 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 941.03 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 889.39 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 830.42 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 21 517.48 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 787.99 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 12) |  |  |  |  | 1 117.13 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 12) |  |  |  |  | 87.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 992.27 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 19 729.49 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-4, 7-11) |  |  |  |  | 5 338.98 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-4, 7-11) |  |  |  |  | 386.58 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 455.05 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 28 447.32 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 456.11 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 473.73 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 8 608.15 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 108.7307 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 120.52 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 33 567.84 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |