|  | Унифицированная форма № KС-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 |
| --- | --- |
|  |  | Kод |
| Форма по ОKУД | 0322005 |
| Инвестор |
|  | по ОKПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |
| Победы, 24/3 | по ОKПО |  |
| Подрядчик(Субподрядчик) |
| ООО «ЖЭК» | по ОKПО |  |
| Стройка: |
| Текущий ремонт 2014год |  |  |
| Объект: |
| В.В.Иванов на ноябрь 2014г |  |  |
| Вид деятельности по ОKДП |  |
| Договор подряда (контракта) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |
|  | Hомер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  |  |  |  | с | по |
|  | 14 | ноябрь |  | 01.11.2014 | 30.11.2014 |
| А К Т |
| О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |
|  | руб. |
| Сметная стоимость: | 24.104 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.282 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.084 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 6.581 | тыс. руб. |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Э02-04-001-14 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр вводных электрических щитков | 100 шт. |  | 0.01 | 1 570.14 | 15.70 |
| 1. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 18.63 | 0.1863 | 84.280 | 15.70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 11.78 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 0.82 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.30 |
| 2. | Э02-04-001-12 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр электросетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных клеток |  | 0.09 | 758.52 | 68.27 |
| 2. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 9 | 0.81 | 84.280 | 68.27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 51.20 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 3.58 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.06 |
| 3. | Э02-04-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Осмотр системы центрального отопления: устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |  | 2 | 337.12 | 674.24 |
| 3. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 4 | 8 | 84.280 | 674.24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 505.68 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 35.40 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 215.32 |
| 4. | Э02-01-002-46 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Очистка канализационной сети внутренней в подвале | 100 м трубопровода |  | 0.65 | 2 323.58 | 1 510.32 |
| 4. 1. | з1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 32.2 | 20.93 | 71.980 | 1 506.54 |
| 4. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0065 | 582.05 | 3.78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 0.88 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 129.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 79.21 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 719.43 |
| 5. | Э02-01-001-22 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Прочистка и промывка фильтров на х/ г/в на узлах учета | 100 приборов |  | 0.02 | 16 730.64 | 334.61 |
| 5. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 221.1 | 4.422 | 75.670 | 334.61 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 250.96 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.57 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 603.13 |
| 6. | Э02-01-001-11 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ликвидация воздушных пробок в системе г/в - в стояке | 1 стояк |  | 8 | 42.38 | 339.00 |
| 6. 1. | з1-0030 | Рабочий среднего разряда 3 | чел.-ч | 0.56 | 4.48 | 75.670 | 339.00 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 254.25 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 17.80 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 611.05 |
| 7. | Э03-13-001-10 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Прочистка колодцев канализации | 1 шт. |  | 2 | 141.00 | 282.00 |
| 7. 1. | з1-0031 | Рабочий среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 1.31 | 2.62 | 76.530 | 200.51 |
| 7. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.14 | 582.05 | 81.49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 19.01 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 150.38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 12.97 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445.35 |
| 8. | Э02-02-001-19 (приказ Госстроя РФ от 09.12.1999 №139; от 22 08.2000 №191) | Ревизия параллельной задвижки диаметр задвижки, мм: до 100 | 1 задвижка |  | 4 | 427.20 | 1 708.78 |
| 8. 1. | з1-0020 | Рабочий среднего разряда 2 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 68.290 | 764.85 |
| 8. 2. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.8 | 11.2 | 84.280 | 943.94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 1 281.59 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 89.71 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 080.08 |
| 9. | Э03-12-002-03 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Изготовление ограждения | 1 т конструкций |  | 0.106 | 12 863.24 | 1 363.50 |
| 9. 1. | з1-0040 | Рабочий среднего разряда 4 | чел.-ч | 126 | 13.356 | 84.280 | 1 125.64 |
| 9. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.5 | 0.053 | 193.240 | 10.24 |
| 9. 3. | х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.053 | 559.09 | 29.63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 10.24 |
| 9. 4. | х03-0404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.37 | 0.14522 | 15.45 | 2.24 |
| 9. 5. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 33.44 | 3.54464 | 35.48 | 125.76 |
| 9. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0.7 | 0.0742 | 2.85 | 0.21 |
| 9. 7. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.5 | 0.053 | 7.02 | 0.37 |
| 9. 8. | х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0.4 | 0.0424 | 16.95 | 0.72 |
| 9. 9. | х33-0900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 2.6 | 0.2756 | 155.83 | 42.95 |
| 9. 10. | х35-0451 | Пресс гидравлический с электроприводом | маш.-ч | 0.7 | 0.0742 | 3.23 | 0.24 |
| 9. 11. | х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.053 | 674.19 | 35.73 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 7.20 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 851.91 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 66.46 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 281.87 |
| 10. | Э03-12-001-01 (приказ Минстроя РМ №50 08.06.12; письмо Минрегиона РФ №20575-ИП/08 07.08.12) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, (ограждения) | 1 т конструкций |  | 0.106 | 8 694.60 | 921.63 |
| 10. 1. | з1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 63.28 | 6.70768 | 77.390 | 519.11 |
| 10. 2. | з1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.82 | 0.40492 | 193.240 | 78.25 |
| 10. 3. | х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.1 | 0.0106 | 490.69 | 5.20 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.05 |
| 10. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.01272 | 558.52 | 7.10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 2.46 |
| 10. 5. | х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.6 | 0.3816 | 988.58 | 377.24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 193.24 | 73.74 |
| 10. 6. | х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.46 | 0.15476 | 2.85 | 0.44 |
| 10. 7. | х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.1 | 0.0106 | 76.26 | 0.81 |
| 10. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.02014 | 582.05 | 11.72 |
|  |  |  | (1) |  |  | 135.80 | 2.74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 75% | 448.02 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 3% | 41.09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 410.74 |
| 11. | С1-1-1 | труба проф 40х20х2 | м |  | 45 | 52.07 | 2 343.15 |
| 12. | С1-1-2 | уголок 50х4 | кг |  | 20 | 28.39 | 567.80 |
| 13. | С1-1-3 | Электороды МР3 С д. 3мм | кг |  | 5 | 66.19 | 330.95 |
|  | Раздел 1. Постоянные затраты |
| 14. | С договор 1. | Техн. обслуживание газопровода | м2 |  | 1 | 228.05 | 228.05 |
| 15. | С договор 2. | Аварийная служба | м2 |  | 1 | 3 820.16 | 3 820.16 |
| 16. | С договор 4. | Вентканалы | м2 |  | 1 | 481.28 | 481.28 |
| 21. | С договор 3. | Техобслуживание ВДГО | м2 |  | 1 | 137.62 | 137.62 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 667.11 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 667.11 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 667.11 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 4 667.11 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 840.08 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 5 507.19 |
|  | . ИТОГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 15 127.06 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 363.50 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 9) |  |  |  |  | 851.91 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 9) |  |  |  |  | 66.46 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 281.87 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 13 763.56 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75 - по стр. 1-8, 10) |  |  |  |  | 4 083.76 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 1-8, 10) |  |  |  |  | 298.15 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 18 145.47 |
|  | . ВСЕГО ПО АКТУ |  |  |  |  | 20 427.34 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 4 935.67 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 364.61 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  | 6 580.89 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  | 84.3699 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 3 676.92 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  | 24 104.26 |

| Сдал: | Директор ООО «ЖЭК» А.В.Кудалев В.В.Иванов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |
| Принял: | Председатель ТСЖ |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| М.П. |  |